## Slide 1: Возможности ФГУП ВНИИА по созданию аппаратуры для горно-рудной промышленности и систем безопасности

## Slide 2: Всероссийский НИИ автоматики им. Н.Л. Духова (ВНИИА)
Основан в соответствии с Постановлением СМ СССР № 825-354 от 5 мая 1954 г., входит в состав ядерного оружейного комплекса Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
2
Харитон Юлий
Борисович
трижды Герой Социалистического Труда, академик,
инициатор создания ВНИИА
Духов
Николай Леонидович
трижды Герой Социалистического Труда, первый директор, научный руководитель, главный конструктор
ВНИИА
ВНИИА сегодня:
Численность – 6 000 чел., из них 182 доктора и кандидата наук
Объем работ на 2017 г. – 19,5 млрд.руб.
Чистая прибыль на 2017 г. – 2,5 млрд.руб.
Среднемесячный доход на одного сотрудника в 2017 г. – 105 тыс. руб.
Площади:
земельные участки – 313,7 тыс.кв.м
здания – 241,0 тыс. кв.м.

## Slide 3
Направления конверсионной деятельности ВНИИА
Программное обеспечение и оборудование для АЭС, ТЭС и сложных промышленных производств
Датчики давления для АЭС и нефтяной промышленности
Нейтронные генераторы для урановой и нефтяной геофизики, медицины, космических исследований и обнаружения ВВ
Радиационные детекторы и мониторы для систем физической защиты секретных объектов
Оборудование для исследования быстропротекающих процессов
Оборонная отрасль
Гражданская отрасль
Контрольно-измерительные приборы для ядерного оружия
Автоматические устройства для ядерного оружия
Системы подрыва и нейтронного инициирования ядерных зарядов
Системы измерения нейтронного потока
Оборудование для физических измерений

## Slide 4
Соглашение о сотрудничестве между
ПАО «НК«Роснефть» и ГК «Росатом» в части поставки АСУ ТП

## Slide 5
АСУ ТП газокомпрессорной станции центральной станции подготовки и транспортировки газа ГКС-1 ЦСПиТГ-2
Южно-Балыкского месторождения (г. Нефтеюганск)

## Slide 6
Проект модернизации АСУ ТП ГКС-1
В рамках модернизации АСУ ТП ГКС-1:
повышена безопасность и качество управления технологическим процессом;
снижена трудоемкость управления технологическим процессом
снижены эксплуатационные затраты;
повышена оперативность действий технологического персонала;
повышена эффективность принятия решений;
улучшена экологическая обстановка
Исходное состояние
После модернизации
13

## Slide 7
Датчики и сигнализаторы давления
Датчики и сигнализаторы и выпускаются в нескольких модификациях и эксплуатируются на АЭС и объектах нефтегазовой отрасли.
Датчики давления
Датчики давления разработки ВНИИА служат для измерения:
абсолютного давления;
разности давлений;
избыточного давления;
давления-разрежения;
вакуумметрического давления;
расхода жидкостей и газов.
При возникновении электрической дуги на корпусах распределительных устройств при напряжении 0,4-35 кВ электрический сигнал подается на автоматические устройства и цепи релейной защиты. Максимальная длина детектора для контроля нескольких корпусов составляет 25 м, количество одновременно контролируемых корпусов - 24.
ВНИИА разрабатывает и выпускает оборудование для защиты от дуги с использованием волоконно-оптических детекторов.

## Slide 8
Дозиметрическая, спектрометрическая и радиометрическая аппаратура
Приказом по Росатому ВНИИА определен ответственным за аппаратурное и методическое обеспечение систем учета и контроля ядерных материалов.
Одним из основных назначений системы является предотвращение несанкционированного перемещения ядерных материалов (ЯМ) и радиоактивных веществ (РВ), пригодных для террористических актов и создания ядерного оружия, а также способных загрязнить окружающую среду.
Ручной радиационный монитор
Система радиационного мониторинга

## Slide 9
Контроль завозимого материала при строительстве и антитеррористическая защищенность объектов Чемпионата мира FIFA-2018 и Универсиаде в Красноярске-2019

## Slide 10
10
Радиационные мониторы для обнаружения
и идентификации ядерных материалов
Объекты Министерства обороны (особой высшей категории, 1-ой, 2-ой, 3-ой категории)
Предприятия ГК «Росатом»
Объекты ЧМ по футболу FIFA-2018
Объекты Универсиады Красноярск-2019
Объекты первых лиц государства
Олимпийские объекты г. Сочи
Промышленные предприятия
Резиденция Президента Республики Казахстан
СКУД
Более 3000 систем радиационного мониторинга находятся в эксплуатации:
Объекты транспортной инфраструктуры в рамках «Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте»:
Возможность контроля интенсивного пассажиропотока
Минимальная частота ложных срабатываний
Большое количество одновременно контролируемых зон
Идентификация радиоактивных веществ

## Slide 11
Аппаратура для регистрации быстропротекающих процессов
Хронографический электронно-оптический регистратор
Ударопрочный многоканальный регистратор
Детекторы импульсного нейтронного и гамма-излучения
В институте разрабатываются и производятся средства измерений для регистрации быстропротекающих процессов при исследованиях в области ядерной физики, для диагностики лазерного излучения.
Рентгеновский хронографический электронно-оптический регистратор
Многоканальный аналого-цифровой преобразователь
Электровакуумные приборы для сцинтиляционных детекторов и электронно-оптических регистраторов

## Slide 12
Нейтронный генератор НГ-20 с выходом 109 н/с с внешней мишенью для брахитерапии
Более 150 онкологических центров России оснащены нейтронными генераторами
Нейтронные генераторы для медицины
Мощный генератор НГ-24 с выходом 1011 н/с yield для дистанционной радиотерапии
ВНИИА выпускает два типа генераторов для медицины
NG-24
NG-20

## Slide 13
Наносекундный нейтронный генератор в камерах плазменного фокуса
PF
Генератор ИНГ-102
Камера ПФ8
108 нейтронов на импульс
Генератор ИНГ-105
Камера ПФ10
1012 нейтронов на импульс

## Slide 14
Нейтронные генераторы
для исследований планет
Солнечной системы и Луны
Установка «Динамическое Альбедо Нейтронов» (DAN) с нейтронным генератором ВНИИА на марсоходе НАСА
Нейтронный генератор разработки ВНИИА в составе аппаратуры для поиска воды в недрах планеты Марс отправлен 26 ноября 2011 г. в составе марсохода НАСА Mars Science Laboratory. Посадка аппарата на поверхность Марса произошла 5 августа 2012 г. В программе участвуют США, Россия, Испания.

## Slide 15: Новые разработки геофизической аппаратуры в интересах топливно-энергетического комплекса России
В рамках Программы импортозамещения ГК «Росатом» подписаны Соглашения о разработке перспективной аппаратуры с крупнейшими недропользователями России: ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Росгеология».
Созданы новые комплексы для разведочной и скважинной геофизики
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ:
замена импортного оборудования без снижения качества исследований
максимальная локализация производства (г. Москва)
использование отечественных материалов и комплектующих
низкая стоимость за счет комплексного применения новых научно-технических решений
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
получение основных характеристик нефтегазоносных объектов на всех этапах: разведка, бурение, добыча, доразведка и интенсификация добычи из скважин старого фонда
Успешно проведена опытно-промышленная эксплуатация комплексов

## Slide 16: Экспериментальная и производственная базы ФГУП «ВНИИА»
Участок инструментального производства
Участок поверхностного монтажа печатных плат
Обрабатывающий центр
Установка для изготовления
моделей-прототипов

## Slide 17: Экспериментальная и производственная базы ФГУП «ВНИИА»
Участок изготовления нейтронных трубок
Автоматизированное оборудование для лазерной сварки нейтронных трубок
Установка насыщения мишеней
Установка напыления мишеней
Установка насыщения деталей дейтерием

## Slide 18: Экспериментальная и производственная базы ФГУП «ВНИИА»
Лазерный раскройный комплекс с ЧПУ
Лазерный маркирующий комплекс
Станок с ЧПУ для электроэрозионной обработки металлов
Термопластавтоматы для изготовления деталей из полиэтилена

## Slide 19: Экспериментальная и производственная базы ФГУП «ВНИИА»
Прецизионные центрифуги
Вибростенды
Ударный копёр

## Slide 20
Геофизическое исследование скважин (каротаж) при разведке и разработке нефтегазовых месторождений, а также подземных хранилищ газа (ПХГ)
Каротаж скважин урановых месторождений, отрабатываемых способом подземного «выщелачивания» (ПВ)
Обнаружение и идентификация взрывчатых веществ (ВВ), делящихся материалов (ДМ), боевых отравляющих веществ (БОВ)
Контроль уровня подкритичности ядерно-опасных объектов, содержащих ДМ и отработавшее ядерное топливо (ОЯТ)
Активационный элементный анализ металлов и сплавов при их производстве на металлургических комбинатах
Технологии на базе генераторов нейтронов ВНИИА, внедренные в промышленность
Более 40 типов продукции
Высокое качество изделий
Оптимальное соотношение цена/качество
Эффективное международное сотрудничество
Своевременная отгрузка продукции
Ежегодное увеличение объема поставок
Оперативное удовлетворение новых запросов потребителей

## Slide 21: Метод меченых нейтронов
21
Кол-во сегментов от 9 до 256 (зависит от размеров зоны контроля, минимально детектируемой массы ВВ, наличия/отсутствия целеуказания на подозрительное вещество в объекте досмотра).
1-9 МэВ -кванты
14 МэВ меченые нейтроны
(9 пучков)
Сегментированный
альфа-детектор
ИНГ-27
Высокая проникающая способность+3D элементный анализ

## Slide 22: Линейка нейтронных генераторов ИНГ-27 с различными типами альфа-детекторов
22
64-сегментный детектор альфа-частиц
15-сегментный стриповый детектор альфа-частиц
192-сегментный детектор альфа-частиц

## Slide 23: Cпециализированный нейтронный генератор ИНГ-27 с многопиксельным детектором альфа-частиц
23
Во ФГУП ВНИИА разработаны, изготовлены и испытаны основные узлы, реализующие ММН:
cпециализированный нейтронный генератор типа ИНГ-27 с 256-сегментным детектором альфа-частиц и увеличенным ресурсом работы
предварительный усилитель сигналов с альфа-детектора
источник питания предварительного усилителя
многодетекторный амплитудно-временной анализатор
блоки детектирования BGO, LYSO.
256-сегментный детектор альфа-частиц
многодетекторный амплитудно-временной анализатор

## Slide 24: ПЕРЕНОСНОЙ ОБНАРУЖИТЕЛЬ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ «СОВА-1»
ИСПОЛНЕНИЕ:
Основной модуль: система питания, ИНГ-27, 2 гамма-детектора с кристаллом LYSO размером 76х76 мм, обрабатывающая сигналы быстрая электроника.
2 высносных гамма-детектора с кристаллом BGO размером 76х76 мм
Линия связи 50 м
Пульт управления (ноутбук)
Основной модуль
Блок управления
Кабельная катушка
Выносные гамма-детекторы
Масса и габариты (основной модуль)
73 кг, 950х550х550 мм
Потребляемая мощность не более 220 Вт
Условия эксплуатации:
температуры окружающей среды от 5 до 50ºС
(опционально от -20 до 50ºС
со встроенной системой обогрева)
Потребители: более 100 систем поставлено на ОАО РЖД и метрополитены Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска
НЕЙТРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР ИНГ-27
Максимальный поток нейтронов: 5*107 н/с.
Энергия нейтронов: 14.1 МэВ.
Режим работы: непрерывный
Количество меченых пучков: от 9 до 256

## Slide 25: Размещение на робототехническом комплексе (РТК-СОВА)
Характеристики доставки:
1. Управление: по кабелю - 150 м, не менее, Wi-Fi, IP-радиомодем
2. Преодоление:
- лестничных маршей с углом наклона – 30О, не менее
- ступеней высотой – 20см, не менее
- лестничных площадок размером – 125х250 см, не менее
- дверных проемов размером – 80х150 см, не менее
- барьеров высотой – 40 см, не более
- траншей шириной – 60см, не более
3. Длительность автономной работы – 3 часа, не менее
4. Положение объекта досмотра относительно пола, не выше – 200см;
Notes: В свою очередь досмотр характеризуется параметрами, идентичными переносному обнаружителю.
В понятие опасные вещества мы включаем
Взрывчатые
Отравляющие
и радиоактивные
Принцип обнаружения взрывчатых и отравляющих сходен и базируется использовании быстрых меченых нейтронов.
В случае взрывчатых веществ обнаружение базируется на выявлении азота в определенных отношениях к углероду и кислороду, в случае отравляющих – на выявлении серы и хлора.
Обнаружение радиоактивных веществ работы нейтронного генератора не требует и обнаружитель работает в пассивном режиме, так же как радиационные мониторы.

## Slide 26: Характеристики «РТК-СОВА». Обнаружение Опасных Веществ (ОВ)
Область однократного досмотра (ОД) (В х Ш х Г) – 40 х 40 х 20 см;
Заполнение ОД легальными материалами:
- органическими материалами средней плотностью - 0,25 г/см3, не более;
- металлическими изделиями средней плотностью - 0,4 г/см3, не более.
3. Типы обнаруживаемых ОВ:
- Взрывчатые в-ва (ВВ) – ТНТ, гексоген, тетрил, их элементные аналоги и смеси;
- Отравляющие в-ва (ОтВ) – соединения, включающие S, Cl и др.
- Радиоактивные в-ва (РВ) – радионуклиды типа 137Cs, 60Co и др.
4. Минимальная масса обнаруживаемых ВВ и ОтВ - 2 кг, не более;
5. Длительность однократного досмотра на предмет наличия ВВ и ОтВ – 15 мин , не более;
6. Время обнаружения РВ при их активности не менее 100 кБк – 2 мин, не более.
Notes: В свою очередь досмотр характеризуется параметрами, идентичными переносному обнаружителю.
В понятие опасные вещества мы включаем
Взрывчатые
Отравляющие
и радиоактивные
Принцип обнаружения взрывчатых и отравляющих сходен и базируется использовании быстрых меченых нейтронов.
В случае взрывчатых веществ обнаружение базируется на выявлении азота в определенных отношениях к углероду и кислороду, в случае отравляющих – на выявлении серы и хлора.
Обнаружение радиоактивных веществ работы нейтронного генератора не требует и обнаружитель работает в пассивном режиме, так же как радиационные мониторы.

## Slide 27: Преимущество обнаружителя «РТК-СОВА» перед аналогами
Возможность удаленного контроля объектов (повышение безопасности персонала);
Улучшение наведения (прицеливания) обнаружителя на объект (повышение безопасности персонала, оперативности и качества обнаружения).
Возможность применения различных типов удаленной связи
Беспроводной вариант: IP-радиомодем «Аркада» R ~ 10 Мб/с, L ~ 1 км.
Проводной вариант: VDSL2 конвертеры, R = 100 Мб/с, L ≤ 0,3 км.
Оптоволоконный вариант: кабель СЛ ОКМБ-01НУ-1Е7-0,45,и др., R = 1 Гб/с, L ≤ несколько км.
Notes: Комплексирование в данном случае заключается в переносе фнукциональных узлов обнаружителя на шасси и манипулятор робота, за счет этого достигаются две цели
- Оператор обнаружителя получает возможность удаленной работы от опасного объекта, что повышает безопасность работы
- устраняется главная проблема переностного обнаружителя – это проблема прицеливания нейтронных пучков на объект и это в свою очередь повышает оперативность и качество обнаружения, и также повышает безопасность персонала,

## Slide 28: Поиск алмазов в кимберлите
ИНГ-27 In=5х107 с-1
256-ти пиксельный
(2х2 мм пиксель)
Гамма-детекторы
BGO 76x65 мм
Лоток для
размещения
образца
Защита
Электроника
Лоток 100х100 мм
с 0,63 г графит 5х6х7 мм
Вид установки изнутри
Notes: Плотность алмаза 3,52 г/см3 на 60% больше графита
Графита 2,21 г/см3
d алмаза= d графита*0,86

## Slide 29: Установка АМК-ИНА

## Slide 30
Аппаратурно-методический комплекс нейтронно-радиационного анализа горных пород на содержание в них редкоземельных элементов
НАЗНАЧЕНИЕ: Экспресс-анализ в полевых условиях
образцов керна с целью:
  Определение содержания в образцах Fe, Si, Mg, Ti, Mn, Al, Ca, Cl, Na, C, O, Gd, S, H
с помощью анализа гамма-спектров неупругого рассеяния
быстрых нейтронов и радиационного захвата (n,γ) тепловых
нейтронов.
Результаты анализа могут использоваться для петрофизической настройки программы обработки данных каротажа АИНК-73С-2, АИНК-89С-2.
Преимущества:
  Инновационность, отсутствие зарубежных аналогов;
  Работа в полевых условиях;
  Мобильность установки;
  Высокая чувствительность.
Технические характеристики | 
Поток нейтронного генератора , н/с, не менее | 1∙108
Диапазон частот следования импульсов, Гц | 400-10000
Время анализа, мин: не более | 20

## Slide 31
Нейтронно-радиационный комплекс элементного анализа горных пород
Система оповещения
Система загрузки
Детектор LaBr3
Генератор ИНГ-07
Блок низковольтного питания
Блок питания
Блок питания и управления ИНГ-07
Блок сбора данных
Технические характеристики установки
Масса: 70кг
Размеры: ШхГхВ=80х46х140 см;
Радиус радиационной зоны: 11 м;
Размеры исследуемого образца: ØхH=10х4,5 см;
Определение элементного состава редкоземельных элементов в насыпной породе.

## Slide 32
Нейтронно-радиационный анализ горных пород
Метод радиационного захвата (ГИРЗ):
Chart: 
| Fe | Gd | Si | Ca | K | Ti | Al | Na | Sm | Mn | Cl | Mg | Rb | Others
 | 0.22259 | 0.20061 | 0.1457 | 0.078828 | 0.078135 | 0.064406 | 0.0546 | 0.043235 | 0.025381 | 0.024071 | 0.020665 | 0.0126 | 0.0093142 | 0.01987
Доли радиационных захватов тепловых нейтронов
(в среднем по разным породам)
Этап | Процесс | Результат
1 | Генерация нейтронов | Быстрый нейтрон (2.5МэВ)
2 | Замедление нейтронов | Тепловой нейтрон (0,025эВ)
3 | Рад.захват нейтрона (n,γ) | γ-изл. в соотв. с эл.составом (0.1-10МэВ)
4 | Регистрация γ | Спектральный «портрет» объекта
5 | Математ.анализ спектра | Концентрации хим.элементов в объекте
Chart: Энергия отклика LaBr3-детектора (МэВ)
Gd:
0.9-1.2МэВ

## Slide 33
Результаты определения элементного состава редкоземельных элементов Чуктуконского рудного поля
Проведен ряд измерений с расположенными в лотке образцами горной породы ЧТ-1 – ЧТ-10 массой 300 г каждое

## Slide 34
Для исследуемых образцов определяется содержание Gd, которое сопоставляется с результатами аналитических испытаний химического состава, полученных от ФГУП «ВИМС»
Результаты определения элементного состава редкоземельных элементов Чуктуконского рудного поля

## Slide 35: Конвейерный контроль
Контроль грунта, металлического лома, мусора и пр. на предмет выявления:
β- и γ-наведенной активности и загрязнения радиационными мониторами
Загрязнения делящимися материалами (типа 235U, 239Pu: активный нейтронный контроль)

## Slide 36: Применение нейтронных генераторов для прикладных работ
36
Контроль материалов с помощью нейтронного
активационного или радиационного анализа
Анализ металлов (Ti, Zr, V)
на содержание кислорода на предприятиях цветной металлургии (ОАО АВИСМА, ОАО «ЧМЗ» и др.)
Потоковый анализ материалов (цемента, угля, зерна и пр. ) на содержание
Fe, Si, Al, Ca, S, Na, Mg, O, N и др. элементов
Si, 1.8МэВ
Al, 1.7МэВ
Al,
2.2МэВ
Si, 2.8МэВ
Ca, 3.7МэВ
Ca, 3.9МэВ
C, 4.4МэВ
O, 6.1МэВ
Si, 7.1МэВ
Fe, 2.1МэВ
Fe,
2.5МэВ
цемент
фон

## Slide 37: Основные направления работ по аппаратуры с мечеными нейтронами на базе генераторов ИНГ-27
Исследование возможности создания полупроводникового 1024-сегментного альфа-детектора
Исследование возможности создания DAQ для 1024-сегментного альфа-детектора
Создание системы DAQ для 24 гамма-детекторов и 256-пиксельного альфа-детектора со скоростью передачи событий не ниже 300 тыс./сек и временным окно 20 нс (для задачи поиска алмазов)
Уменьшение энергопотребления до 20 Вт и размеров DAQ для компактных герметичных систем (для робототизированных комплексов)

## Slide 38
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

## Slide 39: Состав МАВР (многоканальный амплитудно-временной анализатор)
Альфа-модуль
Гамма-модуль
6 каналов
Модуль высоковольтного питания
Генератор-имитатор

## Slide 40: Характеристики МАВР (многоканальный амплитудно-временной анализатор)
Модуль альфа-детектора БАД-256 | 
входное сопротивление, тип разъема | 50 Ом, SMB
длительность временных ворот | от 20 до 80 нс
статистические измерения | Скорость счета каждого пикселя, строки, столбца, суммарная скорость счета
количество входов | 16X+16Y
мощность потребления | 13 Вт
Модуль гамма- детектора БГД-6 | 
входное сопротивление, тип разъема | 50 Ом, SMA
Количество входов в модуле | 6
дискретность по времени | 0,18 нс
разрядность оцифровки времени | до 12
разрядность оцифровки амплитуды | до 10
режекция наложений | настраивается программно по 3 параметрам
регистрация спектров гамма-сигналов без совпадений | одновременно с регистрацией событий
максимальная скорость обработки событий тройных совпадений в одном канале за 1 сек | до 5∙104
максимальная скорость передачи событий тройных совпадений каждым модулем за 1 сек | не ниже 3∙105 (по USB 2.0)
интерфейс передачи данных | USB 2.0, RS-485
мощность потребления | 11 Вт
Высоковольтный модуль БВН-8 | 
Количество входов | 8
Максимальное напряжение | 2 кВ
Максимальный ток | 1,5 мА
Измерение сигнала с термодатчика | имеется
мощность потребления (максимальная) | 30 Вт